## Slide 1: N95マスクの基本情報
・NIOSHによって制定された呼吸器防護具の規格
・Nは「耐油性なし（Not Resistant to Oil）」を意味
・95は塩化ナトリウムの捕集効率試験で95％以上捕集することを意味
・5μm以下の飛沫核に付着した病原体を捕集し、着用者の肺への病原体の進入を防ぐ

## Slide 2: 使用者と使用タイミング
・0.3μm以上の微粒子を95％以上捕獲可能
・主な使用者は医療従事者
・空気感染する疾患の患者やエアロゾル産生手技を実施する際に使用される

## Slide 3: 必要な臨床場面
・結核、麻疹、水痘など空気感染予防策が必要な場面
・Covid-19や新型インフルエンザ（H1N1）感染症患者の処置
・レーザー手術、抗がん剤の取り扱い時にも有用

## Slide 4: 装着方法とチェックテスト
・ユーザーシールチェックを行い、毎回正しく装着されているか確認する

## Slide 5: フィットテスト
・定性フィットテスト：味のあるエアロゾルを使用し、味を感じると漏れがあることを示す
・定量フィットテスト：マスクの外側と内側の粒子の割合を計測し、漏れ率を定量的に示す

## Slide 6: 指導のポイント
・着用のタイミング、方法を指導
・定期的にフィットテストを行い、漏れがないことを確認
・N95マスクは汚染、水濡れ、フィット不良時に交換する

## Slide 7: 着脱ポイント
・サージカルマスクの上からの着用は効果がない
・髭が伸びすぎているとフィットしない
・サイズやタイプの違いに注意し、正しい着脱方法を守る

## Slide 8: マスクの選び方
・NIOSHのN95規格を満たしているかを確認
・顔型に合ったマスクを選択
・必要に応じて液体防護性のあるN95マスクを選択